ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від ________________ 2010 р. № _____

Технічний регламент

послуг з технічного обслуговування

і ремонту колісних транспортних засобів

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів (КТЗ), їх складників та надаваних ним послуг (виконуваних робіт), а також вимоги до процедури підтвердження їх відповідності та маркування.

Цей Технічний регламент розроблено на основі таких правових актів Європейського Союзу: Регламент 1400/2002 Комісії ЄС від 31.07.2002 про застосування статті 81(3) Договору Європейського Союзу до вертикальних угод і договірної практики в автомобільному секторі; Регламент 715/2007 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20.06.2007 про затвердження типу транспортних засобів щодо газових викидів легких пасажирських та вантажних транспортних засобів (Євро 5 та Євро 6) та про доступ до інформації з ремонту й обслуговування транспортних засобів; Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС 2009/40/ЕС від 06.05.2009 щодо перевірки технічного стану колісних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування на дорогах.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

суб’єктів господарювання, що надають послуги (виконують роботи) з технічного обслуговування і ремонту КТЗ та їхніх складників у матеріальній формі, які визначені кодами 25.12 в підсекції DH секції D, кодами 50.2, 50.40.4 в секції G Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97;

центральні органи виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання, контролю за технічним регулюванням і допуском до сфери експлуатації, використання та ввезення транспортних засобів, а також захисту прав споживачів;

уповноважені за поданням Мінтрансзв’язку органи із сертифікації послуг (продукції), які відповідають вимогам, що визначені Порядком здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007  № 59 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 223).

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

суб’єктів господарювання, що надають послуги (виконують роботи) з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та їх складників  у дорожніх умовах (за викликом);

уповноважених виконавців, які виконують операції (роботи) з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів у період гарантійних зобов’язань виробника КТЗ;

виконавців, які виконують операції (роботи) з технічного обслуговування і ремонту спеціальних транспортних засобів для потреб підрозділів, що підпорядковані МВС, Міноборони, МНС, адміністрації Держприкордонслужби, СБУ;

виконавців технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та їхніх складників у частині, що стосується технічного обслуговування і ремонту спеціального обладнання спеціальних машин, виконаних на базі транспортних засобів або колісних шасі;

виконавців, які надають послуги в нематеріальній формі (діагностування КТЗ, консультації, розроблення рекомендацій і таке інше);

виконавців, які під час ремонту змінюють тип транспортного засобу або його складника (у такому випадку виконавців оцінюють як виробників КТЗ, а відремонтований транспортний засіб – за вимогами до транспортного засобу нового типу відповідно до законодавства);

суб’єктів господарювання, які виконують ремонтні операції (роботи) на замовлення виконавця (у порядку кооперації) або фізичної особи, яка виконує ремонт транспортного засобу власноруч;

суб’єктів господарювання, які виконують ремонт транспортних засобів.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) виконавці технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та їх складників (виконавці) – суб’єкти господарювання – резиденти України, які надають послуги (виконують роботи) у сфері технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та їх складників, систем як уповноважені на діяльність в мережі автосервісу виробника транспортних засобів або незалежно від такої мережі;

2) виробники транспортних засобів (далі − виробники) – суб'єкти господарювання, які проектують, виробляють, маркують, постачають транспортні засоби та їх складники, або уповноважені ними особи;

3) експлуатаційна вимога безпеки – встановлена виробниками і законодавством вимога безпеки до технічного стану та використання транспортного засобу;

4) експлуатаційна документація – комплект документів виробника, достатній для вивчення особливостей конструкції та правил експлуатування транспортного засобу;

5) запасна частина – виріб, який встановлюють на транспортному засобі на заміну його складників. Це поняття охоплює передбачені виробником експлуатаційні матеріали транспортних засобів, за винятком автомобільного палива;

6) запасна частина відповідної якості - запасна частина, виготовлена винятково підприємством, яке може засвідчити, що ця запасна частина відповідає за якістю складнику, який використовують або використовували для складання відповідного транспортного засобу;

7) запасна частина оригінальна – запасна частина тієї самої якості, що й складник, який використовують (використовували) для складання транспортного засобу, виготовлена відповідно до технічних вимог і виробничих стандартів, установлених до виготовлення складника або запасних частин для відповідного транспортного засобу. Це поняття поширюється також на запасну частину, виготовлену на тій самій виробничій лінії, що й складник.

Цей Технічний регламент передбачає, якщо не буде доведено інше, що виріб є оригінальною запасною частиною, якщо його виробник засвідчує, що він відповідає за якістю складнику, який використовували для складання відповідного транспортного засобу, і виготовлений згідно з технічними вимогами і виробничими стандартами виробника транспортного засобу;

8) засіб технічного обслуговування і ремонту – технічний засіб інструментальної взаємодії з транспортним засобом (його складниками) з метою приведення технічного стану останнього (останніх) у відповідність з експлуатаційними вимогами безпеки;

9) інформаційне забезпечення від виробників транспортних засобів – інформація, необхідна для ідентифікації транспортного засобу, його складників та систем, визначення вимог щодо безпеки, технічного стану, обслуговування і ремонту транспортного засобу;

10) незалежні виконавці (незалежні ремонтники) – виконавці, які ремонтують та/або обслуговують транспортні засоби поза мережею автосервісу виробника транспортного засобу;

11) ноу-хау - інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням виробника транспортного засобу, яка: не є загальновідомою або легкодоступною за формою або за точною конфігурацією та складом компонентів; є істотною, тобто важливою та корисною для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності;

12) орган з оцінки відповідності - орган з оцінки відповідності послуг виконавця та відремонтованих транспортних засобів, призначений згідно з галуззю акредитації центральним органом виконавчої влади з питань оцінки відповідності (Держспоживстандарт) за поданням центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту (Мінтрансзв’язку);

13) ремонт – комплекс операцій з відновлення справності та/або працездатності об’єкта або відновлення його ресурсу;

14) ремонтна документація – текстові, графічні конструкторські документи виробника, які окремо або разом дають можливість ознайомитися з необхідними обсягами, правилами і методами виконання ремонту, трудомісткістю ремонтних операцій, нормами витрат матеріалів, вимогами до відремонтованого транспортного засобу та його складників, методами їх випробувань;

16) ремонтний вплив – результат фізичної або хімічної дії ремонтних процесів на транспортний засіб, його складники та системи;

17) система транспортного засобу (далі − система) – сукупність складників транспортного засобу, призначених для виконання заданих функцій;

18) складник транспортного засобу  - деталь, складанна одиниця або комплектувальний виріб, що відповідають вимогам конструкторської документації виробника або допущені для застосування на транспортному засобі за прямим призначенням рішенням його виробника чи утримувача оригіналів конструкторської документації;

19) технічне обслуговування − операція або комплекс операцій із дотримання вимог, установлених експлуатаційною документацією та інформаційним забезпеченням виробника;

20) технічний стан транспортного засобу – ступінь відповідності транспортного засобу складу його конструкції на дату реєстрації та сукупності фактичних експлуатаційних характеристик транспортного засобу на дату перевірки;

21) технологічний документ - графічний або текстовий документ( який окремо або разом з іншими документами визначає технологічний процес або операцію розбирання-складання транспортного засобу, відновлення або виготовлення його складника( випробування відремонтованого транспортного засобу, процедуру оформлення послуги;

22) уповноважені виконавці (авторизовані ремонтники) – виконавці, які ремонтують та/або обслуговують транспортні засоби в мережі автосервісу виробників транспортних засобів, а також можуть виконувати функції незалежного виконавця, якщо він ремонтує та/або обслуговує транспортні засоби іншого виробника.

5. У цьому  Технічному регламенті застосовуються такі скорочення:

ЗТОІР – засоби технічного обслуговування та ремонту;

ІЗВ – інформаційне забезпечення виробника;

ТО – технічне обслуговування;

ОВD (On-Board Diagnostics) – система самодіагностування  КТЗ;

OBD-I, OBD-IІ − стандарти ОВD виробників, які поставляють КТЗ на американський автомобільний ринок;

EOBD − стандарти ОВD виробників, які поставляють КТЗ на європейський автомобільний ринок.

6. Виконавці дотримуються вимог системи ТО і ремонту відповідно до вимог законодавства, кодексів усталеної практики (зводів правил) іноземних виробників КТЗ, якщо вони забезпечують вимоги законодавства у сфері ТО і ремонту КТЗ.

7. Виконавці надають послуги, виконують роботи за Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затвердженими Мінтрансзв’язку.

8. Послуги з ТО і ремонту КТЗ надають за технологічною документацією виконавців, яка гарантує безпеку виробничих процесів для людей і довкілля, а також безпеку відремонтованих і таких КТЗ, які пройшли технічне обслуговування (далі – відремонтовані КТЗ).

9. Виконавець, його уповноважений представник, а також особа, яка відповідає за введення послуг з ТО і ремонту КТЗ в обіг, несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність наданих послуг цьому Технічному регламенту, а також за безпечність відремонтованих КТЗ.

10. Не допускається уведення в обіг послуг з ТО і ремонту КТЗ виконавця, а також не допускають до експлуатування відремонтовані КТЗ без декларування відповідності таких послуг і відремонтованих КТЗ вимогам цього Технічного регламенту та без нанесення національного знака відповідності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188), як визначено в цьому Технічному регламенті.

Надання послуг з ТО і ремонту КТЗ, його складників та систем без декларування відповідності відремонтованих КТЗ вимогам цього Технічного регламенту заборонено.

Зазначені в цьому пункті норми не поширюють на КТЗ, що мають історичну, культурну та іншу цінність або виготовлені понад 30 років тому.

11. Наявність у виконавця декларації про відповідність послуг з ТО і ремонту КТЗ (додаток 1) означає, що виконавець може надавати послуги з ТО і ремонту КТЗ, а відремонтований ним КТЗ або його складник, система відповідають експлуатаційним вимогам безпеки відповідно до цього Технічного регламенту, що підтверджують за участі третьої сторони – органу з оцінки відповідності.

12. Декларація та/або національний знак підтвердження відповідності, який нанесено поряд з маркованням послуги, означають, що виконавець, який замаркував відремонтований КТЗ і задекларував про відповідність послуг, належним чином перевірив технічний стан і засвідчує відповідність цього КТЗ вимогам законодавства (в частині, що стосується наданих ним послуг) та допускає його до руху дорогами, надав споживачу гарантії відповідно до законодавства.

13. Якщо територіальними органами Держспоживстандарту, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, установлено, що виконавець надає незадекларовані послуги, застосовує національний знак відповідності та/або декларацію з порушенням вимог цього Технічного регламенту, якщо іншими відповідними центральними органами виконавчої влади виявлено, що в період гарантій виконавця відремонтованими КТЗ неможливо надавати безпечні послуги з перевезення пасажирів та/або вантажів, − виконавець або уповноважена ним особа, а також особа, яка відповідає за введення послуг виконавця в обіг, вживає заходів щодо припинення таких порушень згідно з приписами територіальних органів Держспоживстандарту, які керуються, зокрема, відповідними приписами центральних органів виконавчої влади.

Якщо виконавець повторно порушує вимоги цього Технічного регламенту стосовно експлуатаційної безпеки КТЗ, територіальні органи Держспоживстандарту інформують про це Мінтрансзв’язку, яке вживає заходів згідно із законодавством щодо обмеження або заборони введення послуг виконавця в обіг та виведення у разі потреби відремонтованих цим виконавцем КТЗ або його складових зі сфери експлуатації на час усування небезпечних недоліків відремонтованого КТЗ за рахунок виконавця.

Норма щодо виведення неналежно відремонтованого КТЗ із сфери експлуатації діє як в період гарантій виконавця, так і після його закінчення, якщо буде доведено відповідне порушення законодавства з боку виконавця. Відремонтований КТЗ кваліфікують як такий, що має недоліки, і визначають ці недоліки згідно із законодавством з питань перевірки технічного стану, яке застосовують в системі державного технічного огляду КТЗ.

Будь-яке рішення, прийняте згідно з цим Технічним регламентом, стосовно обмеження або заборони введення послуг виконавця в обіг та/або виведення відремонтованих цим виконавцем КТЗ із сфери експлуатації внаслідок порушення вимог цього Технічного регламенту письмово обґрунтовують. Таке рішення без затримки надають під розписку виконавцю, письмово інформують його про необхідність розроблення і терміни впровадження заходів для усунення виявлених порушень виконавця.

Виконавець зобов’язаний в найкоротший термін усунути недоліки відремонтованого КТЗ за власний кошт і відшкодувати власнику завдану шкоду через надання ним невідповідних послуг.

14. Зазначені в пункті 13 цього Технічного регламенту органи Держспоживстандарту, Мінтрансзв’язку за потреби вживають спільних заходів задля забезпечення надання виконавцем послуг, що відповідають вимогам законодавства.

Вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту КТЗ

15. Вимоги до організації виробництва з ТО і ремонту КТЗ:

1) виконавець отримує дозвіл на початок роботи підприємства, оренду споруд та/або будівель, окремих приміщень відповідно до вимог Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 № 150 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285);

2) якщо виконавець виконує роботи з переліку робіт підвищеної небезпеки, він отримує відповідний дозвіл згідно з Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 42, ст. 2222);

3) якщо надання послуг з ТО і ремонту КТЗ є новим видом діяльності для підприємства, виконавець отримує експертний висновок відповідно до вимог Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431 (ЗП України, 1994, № 10, ст. 254);

4) виконавець дотримується вимог охорони праці під час зберігання, ТО і ремонту КТЗ, їхніх складників відповідно до законодавства;

5) виконавець дотримується вимог пожежної безпеки згідно з Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затвердженими Мінтрансзв’язку;

6) виконавець забезпечує технологічні процеси ТО і ремонту КТЗ спеціальним інструментом і устаткуванням, запасними частинами в необхідних обсягах і номенклатурі, технологічною документацією, що відповідають вимогам законодавства, а також організовує навчання персоналу з питань особливостей ТО і ремонту КТЗ або його складників;

7) якщо надання послуг з ТО і ремонту КТЗ організовано відповідно до внутрішніх стандартів виробника КТЗ – нерезидента України, виконавець доводить їх відповідність вимогам законодавства органу з оцінки відповідності;

8) виконавець створює екологічний паспорт підприємства або його окремого підрозділу, що надає послуги з ТО і ремонту КТЗ, за вимогами чинних стандартів;

9) виконавець забезпечує професійну відповідність і належну кваліфікацію персоналу згідно з вимогами законодавства, експлуатаційної, ремонтної і технологічної документації КТЗ;

10) виконавець забезпечує періодичне підвищення кваліфікації персоналу в порядку, визначеному законодавством;

16. Вимоги до виробничих будівель і споруд:

1) виконавець надає послуги (виконує роботи) у виробничих будівлях і спорудах( які відповідають вимогам державних будівельних норм і правил.

До обов’язкових належать технологічні норми проектування підприємств із таких питань:

охорона здоров’я, життя та майна людей, тварин та довкілля;

охорона праці персоналу;

пожежна безпека як підприємства, так і КТЗ, які перебувають на його території;

граничні норми інгредієнтного і нормативи сумарного забруднення КТЗ в закритих і напівзакритих виробничих приміщеннях;

норми виробничих площ будівель і споруд стосовно персоналу, устатковання і КТЗ;

норми стосовно розміщення і зберігання КТЗ, їхніх складників та відходів виробництва;

інші норми та/або нормативи, які установлені законодавством як обов’язкові;

2) виконавець утримує виробничі будівлі та споруди згідно з Положенням про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженим Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України.

У разі потреби виконавець використовує будівлі та споруди інших виконавців на договірних засадах за умови, що вони відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

17. Вимоги до засобів технічного обслуговування і ремонту:

1)  ЗТОІР повинні відповідати вимогам їхньої експлуатаційної, нормативної документації, технологічної документації виконавця та законодавства.

Якщо експлуатаційної документації на ЗТОІР, які перебувають у сфері експлуатації, немає, а виробник (розробник) ЗТОІР припинив свою діяльність або неможливо отримати від нього необхідну документацію з об’єктивних причин, виконавець створює експлуатаційну документацію з визначенням паспортних даних ЗТОІР, які впливають на безпеку застосування КТЗ, третьою компетентною незалежною стороною;

2) виконавець використовує у технологічних процесах ТО і ремонту ЗТОІР, які вводять у дію за вимогами чинних законодавчих актів і нормативних документів, що підтверджують оформленим актом, затвердженим їх власником (керівником підприємства виконавця) або посадовою особою за його дорученням. В акті відображають експлуатаційну й іншу документацію ЗТОІР, а також визначають місце її зберігання та відповідальну за зберігання документації посадову особу;

3) виконавець застосовує ЗТОІР згідно з технологічною та/або ремонтною документацією, розробленою відповідно до законодавства. Нормовані метрологічні характеристики ЗТОІР повинні бути не гірші за передбачені виробником КТЗ у експлуатаційній, ремонтній документації або застосовані під час випробувань для затвердження типу КТЗ;

4) засоби вимірювальної техніки, які не підлягають державним випробуванням (одиничні зразки або вироби дрібних партій; дослідні зразки, що передані у сферу експлуатації), атестують у порядку, встановленому законодавством;

5) засоби вимірювальної техніки, які застосовують для ТО і ремонту КТЗ, повіряють у порядку, встановленому законодавством;

6) виконавець як підприємство автомобільного сервісу, яке уповноважене виробником здійснювати ТО і ремонт КТЗ іноземного виготовлення (авторизований ремонтник), застосовує ЗТОІР відповідно до вимог внутрішніх стандартів або інших документів виробників КТЗ щодо їхніх метрологічних характеристик та процедур, що забезпечують вирішення завдань повірки або атестації відповідно до законодавства.

Виконавець, як авторизований ремонтник, за потреби використовує у своїх технологічних процесах внутрішні стандарти чи інші документи з питань застосування ЗТОІР або нормативні документи, що їх замінюють. Ці документи укладають українською мовою або забезпечують відповідний переклад, а також доводять їх адекватність вимогам законодавства органу з підтвердження відповідності;

7) у разі потреби виконавець застосовує ЗТОІР інших виконавців на договірних засадах, якщо вони відповідають вимогам законодавства;

8) утримання, застосування та відповідна документація ЗТОІР виконавця повинні відповідати вимогам чинних стандартів до устатковання акредитованих випробувальних лабораторій.

18. Вимоги до персоналу, який виконує технічне обслуговування та ремонт:

1) персонал виконавця повинен мати освітній рівень, який підтверджується документами про освіту та вчасне підвищення кваліфікації, виданими згідно із законодавством;

2) персонал виконавця, який виконує операції (роботи) з ТО і ремонту складників та/або систем КТЗ, які є визначальними для безпечності технічного стану КТЗ, повинен мати досвід роботи провідних виконавців ТО і ремонту не менше одного року у сфері забезпечення експлуатаційних вимог безпеки та застосування методів випробувань відповідно до чинних стандартів і законодавства.

Обсяг знань і досвід виконання операцій виконавців ТО і ремонту КТЗ (їхніх складників, систем) відображають в посадових інструкціях залежно від складності виконуваних ними робіт з питань забезпечення експлуатаційних вимог безпеки та методів випробувань КТЗ. У посадових інструкціях зазначають конкретні категорії, типи (за потреби моделі, версії, інші особливості конструкції КТЗ), які повинен вміти обслуговувати і ремонтувати безпосередній виконавець відповідно до його кваліфікації, а також ЗТОІР, зокрема засоби вимірювальної техніки і методи випробувань, якими повинен володіти безпосередній виконавець ТО і ремонту.

Персонал, який виконує вимірювання, діагностує, обслуговує, ремонтує, перевіряє технічний стан електронних систем, що регулюють склад викидів конкретних КТЗ, роботу гальмових систем і системи кермування, регулюють положення фар “дальнього світла” і кузова, управляють замками дверей, обмежують швидкість і регулюють інші характеристики руху КТЗ, − періодично додатково навчають у виробника (на уповноважених ним підприємствах, в організаціях) таких КТЗ або їхніх складників та систем або в організаціях, спеціально уповноважених на таке Мінтрансзв’язку. Успішне закінчення додаткового навчання засвідчують документами, які надає виробник КТЗ або спеціально уповноважена організація;

3) персонал має підвищувати кваліфікацію у сфері сучасних знань, пов’язаних з його безпосередньою професійною діяльністю, зокрема з питань:

дотримання вимог безпеки КТЗ під час і після ТО та/або ремонту;

охорони праці з урахуванням особливостей конструкцій КТЗ, які обслуговують і ремонтують;

пожежної безпеки з урахуванням особливостей конструкцій КТЗ, які обслуговують і ремонтують;

випробувань і вимірювань технічних характеристик відремонтованих КТЗ;

дотримання прав споживачів послуг виконавця ТО і ремонту КТЗ.

Мінтрансзв’язку в порядку підвищення кваліфікації персоналу виконавця визначає:

теми й обсяги навчальних програм залежно від видів професій, кваліфікації та обсягів виконуваних робіт;

періодичність підвищення кваліфікації (перепідготовки) персоналу;

особливості підготовки персоналу фірмових підприємств (дилерів) виробників КТЗ;

навчально-методичний центр і мережу навчальних закладів, форму документа про підвищення кваліфікації;

права, обов’язки виконавця і навчальних закладів.

19. Вимоги до ремонтної і технологічної документації:

1) виконавець ремонтує й обслуговує КТЗ та їхні складники за затвердженою технологічною документацією згідно з вимогами експлуатаційної і ремонтної документації КТЗ та законодавства;

2) ремонтну документацію (зокрема, технічні умови) погоджують з Мінтрансзв’язку у визначеному ним порядку винятково у випадках, коли виконавець під час ремонту змінює тип КТЗ або тип його складників.

Технологічну документацію погоджують з територіальними органами Держгірпромнагляду( якщо в технологічних процесах мають місце відхилення від норм державних нормативних актів з охорони праці( що занесені до Державного реєстру нормативних актів з охорони праці.

Технологічну документацію затверджує керівник (технічний керівник) виконавця.

Якщо під час ТО і ремонту КТЗ, його складника за не погодженими з виробником технічними умовами та іншою ремонтною документацією вносять зміни в конструкцію складників гальмових систем( системи кермування( зовнішніх світлових приладів, а також систем управління ними, технологічну документацію погоджують з Мінтрансзв’язку у визначеному ним порядку. У цьому випадку надають докази безпечності змін( які внесено в конструкцію КТЗ. Якщо ці зміни стосуються законодавчо регульованої сфери( їх відповідність підтверджують у визначеному законодавством порядку;

3) нормативну документацію на конструкцію транспортних засобів, до якої ремонтною документацією вносять зміни, погоджують згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 № 568 «Про узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів»;

4) виконавець, залежно від номенклатури послуг, повинен мати ІЗВ, експлуатаційну, ремонтну і технологічну документацію КТЗ, які він ремонтує або обслуговує, а також чинні нормативно-правові акти, які врегульовують відносини у цій сфері.

Виконавець створює бібліотечку технічних документів та методичних матеріалів з питань надання послуг і перевірки технічного стану відремонтованих КТЗ;

5) звіти (протоколи) стосовно випробувань відремонтованих КТЗ повинні підтверджувати відповідність таких КТЗ експлуатаційним вимогам безпеки та відповідність усіх характеристик модернізованого під час ремонту КТЗ;

6) у разі зміни під час ремонту типу КТЗ виконавець зберігає відповідну технічну документацію не менше 10 років після припинення відповідного виробництва. З цього приводу виконавець видає наказ. В інших випадках виконавець зберігає технічну документацію стосовно наданих послуг не менше 3 років;

7) якщо внаслідок ремонту або технічного обслуговування змінюють умови технічної експлуатації відремонтованого КТЗ або його складника і замовнику необхідно виконувати технічні приписи( які не передбачені експлуатаційною документацією виробника або з певними відхиленнями від неї, виконавець забезпечує замовника необхідними додатками до експлуатаційної документації КТЗ або його складника.

Регламент дій виробників транспортних засобів стосовно послуг виконавців, постачальників запасних частин

20. Виробники не можуть обмежувати діяльність уповноважених виконавців стосовно надання ними послуг з ТО і ремонту певних КТЗ та розповсюдження запасних частин, зокрема, незалежним виконавцям.

21. Виробники (їх уповноважені представники), що є споживачами оригінальних запасних частин, запасних частин відповідної якості, засобів виробництва КТЗ, не можуть обмежувати діяльність постачальників свого виробництва щодо реалізації цих товарів і відповідних послуг уповноваженим або незалежним виконавцям.

22. Виробники (їх уповноважені представники) не можуть обмежувати діяльність уповноважених виконавців стосовно отримання ними за власним вибором оригінальних запасних частин, запасних частин відповідної якості від третьої сторони (підприємства) за умови забезпечення права виробників  вимагати застосування оригінальних запасних частин, які вони постачають, для гарантійного технічного обслуговування й ремонту, а також усунення недоліків КТЗ, відкликаних ними із сфери технічної експлуатації.

23. Виробники  (їх уповноважені представники) не можуть обмежувати  постачальників складників КТЗ у їх прагненні розміщувати свою торгову марку або логотип, до того ж таким чином, щоб вони були легко помітні на вироблених ними запасних частинах.

24. Виконавці застосовують запасні частини, якість яких підтверджена паспортами (етикетками) виробника або офіційного представника, а також документами про підтвердження їх відповідності, якщо законодавством передбачено обов’язкове підтвердження відповідності цих запасних частин.

Доступ виробників транспортного засобу до інформації з питань технічного обслуговування і ремонту цього засобу

25. Виробники (їх уповноважені представники) за обґрунтовану плату надають ІЗВ незалежним виконавцям, виробникам ЗТОІР, незалежним від нього продавцям запасних частин, видавцям технічної інформації, судовим експертам, автотоварознавцям і оцінювачам КТЗ як майна, автомобільному клубу, виконавцям технічного обслуговування та ремонту в дорожніх умовах, а також закладам, що навчають персонал виконавців або підвищують їхню кваліфікацію, суб’єктам господарювання, які перевіряють (діагностують) технічний стан КТЗ.

26. Виробники надають ІЗВ переважно через свої веб-ресурси, застосовуючи чинний стандартний легкодоступний формат Організації з питань стандартизації структурованої інформації (OASIS).

27. ІЗВ повинно відображати:

інформацію щодо однозначної ідентифікації КТЗ;

настанови з експлуатування, ремонтування;

технічні настанови (навчальні посібники), каталоги запасних частин;

відомості щодо складників та їх діагностування (наприклад, мінімальні та максимальні значення розмірів);

схеми з’єднань (монтажні схеми) діаграми електропроводки;

коди недоліків для діагностичних систем, зокрема спеціальні коди виробника, необхідну інформацію про OBD;

ідентифікаційний номер для тестування програмного забезпечення стосовно певного типу КТЗ;

інформацію про спеціальні інструменти, прилади та спеціальне устатковання виробника;

інформацію про накопичувані в пам’яті бортового комп’ютера дані щодо двостороннього контролю та випробувань.

28. Для забезпечення сфери ремонту і ТО сумісними з системами діагностування ОВD змінними або запасними частинами, засобами технічного обслуговування і ремонту, випробувальним устаткуванням виробники (їх уповноважені представники) на рівних умовах надають необхідну інформацію щодо ОВD на запит зацікавлених виробників, виконавців технічного обслуговування і ремонту складників КТЗ, виробників засобів технічного обслуговування і ремонту, а також підприємств (підприємців), які змінюють конструкцію КТЗ у сфері технічної експлуатації.

29. Виробники надають ІЗВ щоденно, щомісячно або щорічно відповідно до умов договору.

30. Якщо певна інформація із складу ІЗВ захищена правом інтелектуальної власності або вона є ноу-хау, в доступі до неї виробник може обґрунтовано відмовити.

31. ІЗВ повинно бути завжди доступним, окрім випадків, коли інформаційна система виробника перебуває у процесі ремонту або технічного обслуговування. Веб-ресурси повинні містити повну інформацію про порядок і умови отримання ІЗВ.

Вимоги до відремонтованих транспортних засобів

та пов’язаної з ними документації

32. Відремонтовані КТЗ або його складники, системи повинні відповідати вимогам безпеки, що встановлені законодавством. Виконавець випробовує/перевіряє безпечність технічного стану відремонтованого КТЗ в частині наданих послуг, надає споживачу гарантії відповідно до законодавства, декларує відповідність кожного відремонтованого КТЗ або його складника і надає замовнику послуг копію декларації.

33. Виконавець обов’язково перевіряє і документує відповідність відремонтованого КТЗ експлуатаційним вимогам безпеки законодавчо регульованої сфери (перевірка технічного стану в обсязі, що передбачений системою державного технічного огляду) в частині, що стосується виконаного обслуговування і ремонту. Задокументовані результати такої перевірки виконавець зберігає протягом 3 років.

34. Відповідність вимогам до відремонтованих КТЗ, його складників, систем та методів їх випробувань (додаток 2) виконавець підтверджує протоколами випробувань (звітами) залежно від виконаних обсягів ремонту та видів технічного обслуговування відповідно до законодавства.

35. Для перевірки технічного стану застосовують, зокрема, Правила ЄЕК ООН, згідно з якими КТЗ виготовлено, дані ІЗВ( методи і ЗТОІР( які використовували під час випробувань для затвердження типу КТЗ, які передбачені міжнародними договорами та цим Технічним регламентом. Виконавець може застосовувати інші методи перевірки, якщо має докази їх рівноцінності із зазначеними. Такими можуть бути стендові методи випробувань КТЗ та його складників, систем із застосуванням спеціального устатковання, яке офіційно рекомендоване виробником для виконання певних операцій.

Якщо виконавець відновлює пневматичні шини накладанням нового протектора, він має виконувати вимоги Правил ЄЕК ООН № 108, № 109.

Маркування послуг

36. Вимоги до маркування наданих послуг:

1) виконавець вводить послуги в обіг за умови( що їх відповідність вимогам законодавства ним підтверджена;

2) послуги виконавця маркують за кодами їхніх ознак, які наведені в декларації. Схему кодування послуг виконавця і відповідний приклад наведено у додатку 3;

3) виконавець може застосовувати додаткове марковання згідно із сертифікатами послуг( які він отримав для підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері (добровільна сертифікація).

37. Вимоги до маркування відремонтованих КТЗ, його складників:

1) відремонтований КТЗ, який  відповідає вимогам цьго Технічного регламенту, його складник виконавець маркує національним знаком відповідності.

Таке марковання виконують на тривких проти дії зовнішнього середовища матеріалах: бирках, наклейках тощо;

2) бирки з маркованням закріплюють на окремо відремонтованих складниках, на КТЗ поряд з ідентифікаційною табличкою КТЗ.

Капітально серійно відремонтовані КТЗ маркують згідно з чинними стандартами та відповідними технічними умовами.

Наклейку з маркованням (за згодою власника КТЗ) наклеюють на видному місці передньої панелі КТЗ або поряд з ідентифікаційним номером на кузові чи шасі КТЗ;

3) марковання для окремого складника КТЗ містить код лише тієї послуги( що її стосується. Нині інші коди( які не стосуються наданих послуг( не використовують як марковання. Марковання виконують буквами української абетки й арабськими цифрами – висота знаків не менше 2,5 мм;

4) марковання( яке установлюють на відремонтовані складники КТЗ( за потреби використовують як засоби опломбування відповідно до законодавства;

5) марковання установлюють на КТЗ та/або його складники так( щоб не погіршувати безпечність їх функціювання;

6) виконавець (уповноважена ним особа) на підтвердження, зокрема, відповідності наданої послуги ставить підпис у документах, які  надає споживачу відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів. Підпис скріплюється відбитком національного знака відповідності за допомогою штампу виконавця згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах. Виконавець під свою відповідальність може маркувати зазначені вище документи також знаками відповідності послуг іноземних держав, організацій, якщо має докази їх легітимності, інші докази свого права на таке маркування;

7) схеми марковання відремонтованих КТЗ, їхніх складників наведено в додатку 4.

Оцінка і декларування відповідності послуг вимогам законодавства

38. Вимоги до призначених органів з оцінки відповідності:

1) Мінтрансзв’язку пропонує до призначення органи з оцінки відповідності, які відповідають вимогам Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», мають сертифіковану систему якості, а також відповідають спеціальним вимогам, наведеним в підпункті 2 пункту 38 цього Технічного регламенту;

2) орган з оцінки відповідності згідно зі сферою діяльності повинен відповідати таким вимогам:

організаційно і технічно забезпечувати проведення технічної політики стосовно контролю за складом конструкції і технічним станом КТЗ вітчизняного та іноземного виготовлення, які допущені до сфери технічної експлуатації відповідно до законодавства;

мати право офіційного доступу до інформації з питань затвердження типу КТЗ в Україні та інших державах відповідно до міжнародних договорів України;

мати підготовлений персонал, здатний ідентифікувати КТЗ вітчизняного та іноземного виготовлення, визначити вимоги до конструкції і технічного стану, яким відповідали КТЗ на дату першої реєстрації після виготовлення в Україні або інших державах, а також методи та засоби перевірки відремонтованих КТЗ;

мати підготовлений персонал, здатний підтвердити відповідність виконавця вимогам підпунктів 1-2 пункту 16 цього Технічного регламенту;

мати організаційні можливості, технічні засоби і підготовлений персонал для надання методичної допомоги виконавцю з питань перевірки конструкції і технічного стану відремонтованого КТЗ, його складника;

3) Мінтрансзв’язку в разі потреби залучає до робіт з оцінки відповідності виконавця вимогам підпунктів 1-5 пункту 15 цього Технічного регламенту акредитовані інспекційні органи, а підпункту 6 – акредитовані випробувальні лабораторії. Галузь акредитації цих органів та лабораторій повинна відповідати виконуваним роботам.

39. Вимоги до оцінки відповідності технологічних процесів з ТО і ремонту транспортних засобів:

1) організацію процесу ТО і ремонту КТЗ оцінюють за оригіналами документів( зазначених в пункті 15 цього Технічного регламенту;

2) орган з оцінки відповідності підтверджує відповідність/невідповідність виконавця актом експертизи відповідності організації виробництва.

В акті зазначають реквізити і найменування таких документів:

дозвіл на початок роботи та оренду приміщень, дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою, висновок експертизи (перевірки) відповідності нормативним актам з охорони праці винятково виробничих споруд( самостійно виготовлених засобів виробництва;

накази виконавця щодо впровадження правил охорони праці;

накази виконавця щодо впровадження правил пожежної безпеки;

екологічний паспорт підприємства (зазначають про впровадження і відповідність оформленого екологічного паспорта підприємства вимогам чинних стандартів);

3) організацію виробництва вважають такою, що відповідає вимогам законодавства( якщо виконавець має усі необхідні документи( позитивні висновки експертизи( оформив і веде екологічний паспорт підприємства.

40. Вимоги до технологічної оцінки виробничих будівель і споруд:

1) технологічну відповідність конструкції виробничих будівель і споруд оцінюють за документами проектної документації на будівлі та споруди, розробленими технологічними процесами ТО і ремонту КТЗ, висновками експертизи щодо відповідності нормативним актам з охорони праці проектної документації на будівництво та реконструкцію лише виробничих будівель і споруд, за оригіналами розпорядчих документів про впровадження і застосування положень про безпечне експлуатування виробничих будівель, споруд, устатковання;

2) орган з оцінки відповідності в акті експертизи щодо відповідності конструкції виробничих будівель і споруд констатує їх відповідність/невідповідність.

В акті експертизи щодо відповідності конструкції виробничих будівель і споруд зазначають реквізити і найменування таких документів:

проектна документація стосовно виробничих будівель і споруд, зокрема технології надання послуг і виконання операцій з ТО і ремонту КТЗ;

акти введення виробничих будівель і споруд в експлуатацію після того, як їх було збудовано, відремонтовано, реконструйовано;

накази про впровадження, застосування Положення про безпечну і надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864, зокрема щодо створення передбаченої ним Служби спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд;

3) виробничі будівлі та споруди вважають такими, що відповідають вимогам законодавства, якщо в технологічних процесах їх використовують без порушення технологічних норм проектування підприємств автомобільного транспорту, віднесених цим Технічним регламентом до законодавчо врегульованої сфери; виконавець має на них передбачені законодавством документи, позитивні висновки експертизи, акти введення виробничих будівель і споруд у дію, документи з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд, які підтверджують, що їх технічний стан не створює загрози для здоров`я, життя та майна людей і довкілля;

4) якщо виконавець використовує орендовані виробничі будівлі та споруди на засадах договору, вони повинні відповідати вимогам підпункту 3 пункту 40 цього Технічного регламенту.

41. Вимоги до оцінки відповідності засобів ТО і ремонту КТЗ:

1) відповідність застосованих виконавцем ЗТОІР вимогам, наведеним у додатку 2, іншим вимогам законодавства оцінюють за їх придатністю для виконання операцій (робіт). Ця норма стосується лише тих ЗТОІР, якими забезпечують відповідність відремонтованих КТЗ експлуатаційним вимогам безпеки. Інші ЗТОІР за цим Технічним регламентом не оцінюють;

## 2) якщо ЗТОІР занесено до переліку застосованих відповідно до законодавства засобів перевірки технічного стану( обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів (далі - Перелік), складеного згідно з Технологічними вимогами до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, які затверджує Мінтрансзв’язку (далі – Технологічні вимоги), їх вважають такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, без будь-яких додаткових процедур підтвердження відповідності. Орган з оцінки відповідності перевіряє відповідність їх типу типам, визначеним в Переліку, відповідність умов використання вимогам виробника ЗТОІР, визначає, чи вони атестовані та повірені в установленому стандартами порядку, оглядом оцінює їхній технічний стан і оформляє результати перевірки актом експертизи  відповідності ЗТОІР вимогам законодавства;

3) якщо ЗТОІР мають нормовані метрологічні характеристики із числа зазначених у Технологічних вимогах, але не визначених в Переліку, перевіряють наявність затвердження або визнання їх типу  Держспоживстандартом, установлюють відповідність їхніх метрологічних характеристик вимогам виробника КТЗ, перевіряють, чи вони атестовані та повірені у визначеному стандартами порядку.

Орган з оцінки відповідності досліджує відповідність/невідповідність ЗТОІР, у разі потреби залучає до цієї роботи фахівців з метрології;

4) якщо виконавець застосовує орендовані ЗТОІР або використовує ЗТОІР інших виконавців, на них поширюють дію підпунктів 2 та 3 пункту 41 цього Технічного регламенту;

5) орган з оцінки відповідності в акті експертизи щодо відповідності ЗТОІР робить висновок про їх відповідність/невідповідність.

ЗТОІР вважають такими, що відповідають вимогам законодавства, якщо:

їх тип, призначення відповідають категорії, типу, моделі, версії КТЗ, для обслуговування та ремонту якого ці ЗТОІР призначені;

нормовані метрологічні характеристики ЗТОІР відповідають вимогам виробника КТЗ та/або ІЗВ або відповідним характеристикам обладнання, яке було застосоване під час випробувань для затвердження типу КТЗ;

технічний стан ЗТОІР відповідає вимогам їх виробника;

експлуатаційна документація ЗТОІР повністю укомплектована і відповідає вимогам виробника;

метрологічні характеристики ЗТОІР підтверджено державною повіркою;

засоби, які не підлягають державним випробуванням (одиничні зразки або вироби дрібних партій, дослідні зразки, які введені у сферу технічної експлуатації), атестовані у порядку, встановленому законодавством;

умови застосування відповідають вимогам виробника ЗТОІР і законодавства.

42. Вимоги до оцінки відповідності персоналу:

1) персонал виконавця оцінюють за його професійною відповідністю виконуваним операціям (роботам), що зазначені в додатку 2;

2) орган з оцінки відповідності перевіряє відповідність кваліфікаційного рівня персоналу виконуваним операціям (роботам) за посадовими інструкціями, оригіналами документів про освіту, про підвищення кваліфікації, у разі потреби вивчає програми їх навчання, підвищення кваліфікації;

3) персонал виконавця визнають відповідним, якщо для виконання операцій (робіт), пов’язаних з наданням заявлених послуг, виконавець має на кожній робочій зміні щонайменше одного фахівця з достатнім рівнем кваліфікації з кожного виду робіт, зазначених в додатку 2;

4) орган з оцінки відповідності в акті експертизи констатує відповідність/невідповідність персоналу. В акті зазначають послуги, які може надавати виконавець, професійний рівень персоналу, а також кількість фахівців виконавця, професійний рівень яких відповідає виконуваним операціям (роботам), що визначені в додатку 2.

43. Вимоги до оцінки технологічної документації:

1) технологічну документацію оцінюють за відповідністю її оформлення вимогам відповідних стандартів, за повнотою відображення усіх виконуваних виконавцем операцій (робіт);

2) орган з оцінки відповідності перевіряє, чи не ремонтують складники забороненими цим Технічним регламентом методами та за документацією (технологією), яка офіційно не визнана виробником КТЗ, не затверджена і не узгоджена згідно із законодавством;

3) орган з оцінки відповідності перевіряє, чи не змінюють під час ремонту тип КТЗ, чи не переобладнують КТЗ без узгодження згідно із законодавством, чи забезпечено передбачене цим Технічним регламентом зберігання документів згідно з наказами виконавця;

4) орган з оцінки відповідності в акті експертизи констатує відповідність/невідповідність технологічної документації виконавця вимогам законодавства.

44. Вимоги до оцінки відповідності відремонтованих транспортних засобів та пов’язаної з ними документації:

1) для підтвердження відповідності відремонтованих КТЗ вимогам законодавчо регульованої сфери застосовують модуль Аа (модифікований внутрішній контроль виробництва) відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах.

За процедурами оцінки відповідності КТЗ або їхніх складників виконавець або уповноважена ним особа, що виконує вимоги підпункту 2 пункту 44 цього Технічного регламенту, декларує і гарантує, що допущені до сфери експлуатації відремонтовані КТЗ відповідають усім вимогам цього Технічного регламенту, які стосуються наданих послуг;

2) виконавець або уповноважена ним особа, якими надано допуск до сфери експлуатації відремонтованого КТЗ, надає зазначену в підпункті 3 пункту 44 цього Технічного регламенту поточну технічну документацію на вимогу органу з оцінки відповідності або Мінтрансзв’язку для перевірки;

3) у технічній документації, яку викладають українською мовою, відображають усі стадії проектування і надання послуг з ТО і ремонту КТЗ, особливості застосування відремонтованих КТЗ так, щоб було можливим оцінити відповідність КТЗ вимогам цього Технічного регламенту.

Залежно від обсягу і виду надаваних послуг поточна технічна документація виконавця повинна містити:

копію декларації;

загальні ремонтні кресленики, принципові кінематичну, гідравлічну, пневматичну й електричну схеми КТЗ;

усі детальні кресленики разом з розрахунками, за якими виготовляють складові гальмової системи, системи кермування, ходової частини, світлотехніки, електронних систем управління;

перелік вимог цього Технічного регламенту, які стосуються  відремонтованого КТЗ;

перелік стандартів та інших технічних умов, які застосовуються для розроблення ремонтної документації та з питань технічного обслуговування, а також ІЗВ;

опис способів безпечного використання відремонтованого КТЗ (переважно в експлуатаційній документації, наприклад в підписаних додатках до експлуатаційної документації виробника КТЗ);

технічний звіт або висновок стосовно відремонтованого КТЗ, отриманий від уповноваженого органу або лабораторії, в галузі акредитації яких є відповідні чинні в Україні стандарти;

протоколи випробувань або технічний звіт з результатами випробувань відремонтованого КТЗ, його складника на відповідність вимогам чинних стандартів законодавчо нерегульованої сфери за вибором виконавця, виконані уповноваженим органом з оцінки відповідності або випробувальною лабораторією, в галузі акредитації якої є ці стандарти (тільки у разі декларування відповідності послуг вимогам цих стандартів);

копію настанови щодо експлуатування КТЗ, відремонтованого зі зміною типу;

опис внутрішніх заходів, які повинні бути впроваджені для забезпечення постійної відповідності відремонтованих КТЗ вимогам цього Технічного регламенту (тільки для КТЗ або їхніх складників, які капітально ремонтують серійно);

претензії замовників послуг впродовж останніх трьох років (за наявності);

приписи органів виконавчої влади, які надавали виконавцю послуг впродовж останніх трьох років (за наявності), або довідку про їх відсутність.

Зазначену в цьому підпункті документацію не обов’язково зберігають як окремий комплект, але надають її на запит. До цієї документації включають лише ту, яка істотно впливає на характеристики експлуатаційної безпеки КТЗ, за винятком креслеників та інформації (зокрема, ІЗВ).

Виконавець повинен мати документацію з питань дослідження або випробувань відремонтованих складників КТЗ для визначення безпечності їх конструкції і технічного стану на спеціальному устаткованні або у складі технологічних КТЗ.

Ненадання на запит органу з оцінки відповідності або Мінтрансзв’язку зазначеної в цьому підпункті документації (окремих документів із визначеного переліку) є підставою для визнання відремонтованих виконавцем КТЗ та/або ремонтної документації такими, що не відповідають вимогам законодавства;

4) орган з оцінки відповідності вивчає за визначений ним період наявність і характер претензій замовників, приписи територіальних органів захисту прав споживачів з питань неналежного надання виконавцем послуг, а також приписи Мінтрансзв’язку стосовно надаваних виконавцем послуг з метою виявлення системних порушень законодавства.

Якщо системні порушення виявлено, орган з оцінки відповідності протягом часу, відведеного на оцінку відповідності, відбирає не більше трьох зразків різних типів КТЗ із числа відремонтованих КТЗ таким чином, щоб дослідити наявність або відсутність в них зазначених системних порушень за результатами випробувань під його наглядом.

Якщо системних порушень не виявлено, орган з оцінки відповідності на свій розсуд відбирає один зразок із складу відремонтованих КТЗ для перевірки випробуваннями відповідності виконаних операцій вимогам, наведеним у  додатку 2;

5) виробники можуть застосовувати складніші модулі оцінки відповідності або їхні комбінації, ніж передбачено цим Технічним регламентом;

6) визнання результатів оцінки відповідності складників КТЗ та КТЗ, які зареєстровані в Україні, але були відремонтовані за її межами, обмежується оцінкою відповідності призначених органів вимогам цього Технічного регламенту згідно з процедурами, установленими міжнародними або регіональними організаціями, якщо Україна і держава, яка претендує на визнання результатів відповідних робіт, є членами такої організації. В інших випадках виконавець, який застосував складники, що відремонтовані за межами України, несе повну відповідальність за їх застосування у складі відремонтованого КТЗ та за його відповідність вимогам цього Технічного регламенту;

7) орган з оцінки відповідності забезпечує технічний нагляд за дотриманням виконавцем вимог цього Технічного регламенту. Періодичність технічного нагляду:

один раз протягом 2 років після дати попереднього підтвердження відповідності;

один раз протягом 3 років після дати попереднього підтвердження відповідності, якщо у виконавця протягом цього періоду діє сертифікована система якості;

8) у разі підтвердження відповідності організації виробництва, технологічної відповідності конструкції виробничих будівель і споруд, ЗТОІР, персоналу, технологічної документації, відремонтованих КТЗ орган з оцінки відповідності послуг надає виконавцю висновок про відповідність послуг з ТО і ремонту транспортних засобів, їхніх складників, систем (далі − висновок);

9) процедури оцінки відповідності оскаржують згідно із законодавством.

45. Порядок декларування відповідності послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та їхніх складників:

1) якщо відповідність послуг підтверджено висновком органу з оцінки відповідності, виконавець складає декларацію за формою, наведеною в додатку 1;

2) якщо підтверджено відповідність технічного стану відремонтованого КТЗ вимогам законодавчо нерегульованої сфери, виконавець може зазначити ідентифікаційні дані відповідного сертифіката про підтвердження відповідності в декларації, гарантійному талоні, за потреби в інших документах, які він надає споживачу послуг відповідно до законодавства;

3) виконавець надсилає Мінтрансзв’язку оригінал декларації про відповідність надаваних ним послуг;

4) декларування відповідності надаваних виконавцем послуг згідно з підпунктами 2 та 3 пункту 45 цього Технічного регламенту є допуском відремонтованого ним КТЗ без зміни його типу до експлуатування, а складників – до застосування в складі КТЗ за призначенням;

5) якщо Мінтрансзв’язку протягом десяти робочих днів після отримання декларації не надало виконавцеві обґрунтованого письмового заперечення, Мінтрансзв’язку  або уповноважений ним орган, керуючись принципом мовчазної згоди, зобов’язане зареєструвати таку декларацію, визначити строк її дії, присвоїти порядковий (реєстраційний) номер і надіслати (вручити) виконавцеві;

6) зареєстрована декларація надає виконавцеві право надавати послуги з ТО і ремонту та декларувати їх відповідність протягом строку дії цієї декларації за умови, що виконавець дотримуватиме усіх вимог цього Технічного регламенту.

46. Порядок ведення реєстру та визначення строку дії декларацій про відповідність послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів вимогам цього Технічного регламенту затверджує Мінтрансзв’язку.

Міністр транспорту

та зв’язку України					                                 К. Єфименко